## Slide 1
本講義 (第1～２回を含む) に関する質問
第５回のチュートリアルに関する希望
プログラムに関するバグ報告、要望
などは、本チュートリアル中にチャットでも受け付けます。
チャットを開き、 「神谷利夫」 あてに投稿してください。
チュートリアル以降は、メールで受け付けます
tkamiya@msl.titech.ac.jp
最新講義資料: http://conf.msl.titech.ac.jp/D2MatE/tutorial2022.html
智慧とデータが拓くエレクトロニクス新材料開発拠点
Data Driven Materials Research Institute for Electronics

## Slide 2: 最新版ファイル
http://conf.msl.titech.ac.jp/D2MatE_programs.html
http://conf.msl.titech.ac.jp/D2MatE/tutorial2022.html
にて更新。 (1/31 8:16に最終更新)

## Slide 3: 注意
本チュートリアルで配布している、神谷作成のプログラム群および pythonライブラリ tklib:
再利用・再配布してかまいません。
動作の正確さ・安全性を保証するものではありません。使用者の判断と責任で お使いください。
ネットワークに接続するなどの動作は含まれておりません。
PC, 個人等の情報を収集するなど、セキュリティに問題を発生させる可能性が ある動作は含まれておりません
Pythonのみで書かれています。ソースコードを配布していますので、 必要があれば、使用者側で正確性・安全性の確認をしてください
バグ修正、機能追加等の要望を受け付けます

## Slide 4
材料計算科学・データ解析に関するチュートリアルコース
2023/1/31 10:00~11:00
最小二乗法、回帰、最適化の基礎
智慧とデータが拓くエレクトロニクス新材料開発拠点
Data Driven Materials Research Institute for Electronics

## Slide 5: 機械学習とは
Wikipedia: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%AD%A6%E7%BF%92
経験からの学習により自動で改善する コンピューターアルゴリズムもしくはその研究領域
人工知能の一種であるとみなされている

## Slide 6: 機械学習の種類
教師あり学習: 回帰、分類など 正解がわかっている「学習データ」によりモデルを学習し、 そのモデルを使って予測する
教師なし学習: クラスタリング、次元削減 (主成分分析) など 正解がわかっている「学習データ」を使わない。 背景には「データ間の距離（測度）」が定義されている
強化学習: ベイズ推定など 学習データを追加するごとにモデルを更新する。 学習データの追加に人間が関与することもあれば、 コンピュータシステムだけで完結させることもできる 囲碁対戦など  昔のオセロやチェスのCPU対戦は 全パターン検索なので、機械学習やAIと呼ばれない

## Slide 7: 機械学習の種類
次元削減: 多数の記述子から、モデルを記述するのに 必要な少数の記述子を抽出する ・ LASSO回帰 ・ 主成分分析
分類・認識:目的関数 (データの種類) が既知のデータ (記述子＋種類) を 学習させ、種類が未知のデータの記述子から種類を推測する 例: 犬、鳥、魚の写真を学習させ、別の写真がどれかを推測する
クラスター解析: 種類が既知のデータを与えることなく、データ間の距離から グループ（クラスター）分けを行う
回帰: データ (記述子＋目的関数) の集合を学習 (フィッティング) させ、 データの集合を記述する数値解析モデルを作る。 モデルに記述子を入力することで目的関数を予測する。 売上予測: 目的関数をコンビニの売上高にする 制御: 以前の機械の動作パラメータと目的関数を学習データとして モデルを構築。 所望の目的関数が得られる記述子（動作パラメータ）を 装置に反映させる

## Slide 8: 回帰: 従来のデータ解析、数値解析
回帰: 要するに 「フィッティング」
従来のデータ解析、数値解析： Arrheniusプロットなど
・ フィッティングさせる数値モデルは関数モデル、物理モデルや、 比較的少ない変数 (記述子) の数学的モデルによって与えられている パラメトリックモデル、パラメトリック回帰
良い点: 比較的少ない実験データ (目的関数) と変数 (記述子) でよい 実験量が少なくて済む、解析時間が短い
悪い点: モデルが悪いとフィッティングが合わない
良い点: フィッティングが合うことにより、モデルの正当性、 モデルを導出した理論の正当性を確認できる。 得られた変数に物理・化学・科学的意味・一般性 => 回帰の目的
悪い点: モデルを知らないと解析できない
悪い点: モデル毎にプログラムを作らないといけない

## Slide 9: 回帰 (regression): 機械学習
機械学習: 回帰により予測することを目的とすることが多い => 予測性能・信頼性が保証される必要がある
良い点: モデルを知らなくても解析できる ・ モデルは柔軟 (どのような関数でも表現できる) である必要がある 非常に多数の自由度、多数の変数を含む ノンパラメトリックモデルを含む
悪い点: 非常に多数の自由度、多数の変数を決めるため、 非常に多数の「学習データ」が必要 計算時間がかかる
悪い点: 回帰結果が学習データを良く再現していたとしても、 学習データ以外のデータを正しく予測できるとは限らない ・ 過学習 (over learning。過剰適合 over fitting) を起こしやすい 過学習を抑えるため、さらに学習データが必要
良い点: 予測性能が確認されれば、中身がわからなくても、 どのようないいかげんな手順で得たモデルでも利用できる ブラックボックス ↑すいません。言い過ぎです
良い点: プログラムにモデルの汎用性がある。 悪い点: しかし、使えるモデルを見つけるには試行錯誤が必要 (知識があればなおよい)

## Slide 10: 今日のチュートリアル
・ 回帰は、データ解析、予測、制御の中枢である
・ 従来の回帰と、機械学習の目的は異なる
今日のチュートリアルの目的
・ 研究データの整理・解析に必要な手段 (アルゴリズム) を 選べるようになる。必ずしも機械学習が最適ではない
２．従来の回帰 (線形回帰、非線形回帰、Kernel回帰) を学ぶ
１．非線形回帰を学ぶために最適化法を学ぶ
３．非線形最適化を学ぶために方程式の解法を学ぶ
第1回の強化学習: ベイズ推定＋ガウシアンKernel回帰 => 第3回の講義へ

## Slide 11: 最適化: 最大化問題、最小化問題
変数: 記述子の組 {xi} 目的関数: f(xi)
目的: f(xi) を最大化、あるいは最小化する
最大化問題は、–f(xi) を目的関数にとることにより、 最小化問題になる
今日は、基本的に最小化問題を想定する

## Slide 12: 最小化問題: 安定構造 (構造緩和計算)
Opt.
aC = 0.5472 nm
VR = 276.67 a.u.3
Exp.(RT) aC = 0.5431 nm
VR = 270.5 a.u.3 (primitive cell)
260
270
280
290
300
Volume / a.u.3
Energy / Ry
-1160.138
-1160.139
-1160.140
-1160.141
-1160.142
-1160.143
-1160.144
分子構造や結晶構造 (記述子) を与えて 全エネルギー (目的関数) を計算する: 量子計算
構造を変化させ、全エネルギーが最小になる構造が最安定構造である
結晶Siの単位格子体積を変えながら全エネルギーを第一原理量子計算で計算した例:

## Slide 13: 複雑な結晶の構造緩和： 12CaO･7Al2O3
格子定数だけでなく、原子の座標も変えながら全エネルギーを最小化する

## Slide 14: 回帰は最小化問題: 最小二乗法
問題: あるデータの組 (x1, y1), ・・・ (xn, yn) が理論式 f(x) = a + bx に 従うことがわかっている。未知変数 a と b を求めよ。
ただし、データ (yi) には誤差 I が含まれている: yi = f(xi) + i
直観的に、以下の最小化問題を解けばいいと見当がつく
・ を最小化: ミニマックス近似
・ L1ノルム S = Σ|f(xi) – yi| を最小化
プログラムが比較的面倒
・ L2ノルム (ユークリッド距離) の二乗 S = Σ(f(xi) – yi)2 を最小化: 最小二乗法
(線形最適化では) プログラムが非常に簡単
Lpノルム: [Σ|f(xi) – yi|p]1/p
f(x): モデル

## Slide 15: ミニマックス近似:多項式
入門 数値計算
を最小にする => () = () となるように変数を調整する

## Slide 16
線形最小二乗法 (線形回帰)
線形問題: f(xi) = a + bxi のように、f(xi) が未知変数 a, b の線形関数になっている xi の線形関数である必要はない
f(xi) = a + bxi
目的関数 S = Σ(a + bxi – yi)2 を最小化
dS/da = 2Σ(a + bxi – yi) = 2an + 2bΣxi – 2Σyi = 0
dS/db = 2Σxi(a + bxi – yi) = 2aΣxi + 2bΣxi2 – 2Σxiyi = 0
※ 2n ･ a + 2Σxi ･ b = 2Σyi
2Σxi ･ a + 2Σxi2 ･ b = 2Σxiyi
の連立方程式を解けばよい
行列で表したほうが見通しがいい
２ｘ２の行列方程式を解けば、(a, b) が求まる

## Slide 17
Program: lsq-line.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-line.py input_path
python lsq-line.py random-poly.xlsx
python lsq-line.py random-sin.xlsx

## Slide 18
線形最小二乗法: 多項式
これも、f(x)は ai に関する線形関数
f(x)は x に関する非線形関数 (p次多項式)
目的関数 S = を最小化
=0, 1, , p
※

## Slide 19
線形最小二乗法: 多項式
XA=Y
A=X-1Y
|xi| > 1 might cause overflow, |xi| < 1 might cause underflow errors.
=> Normalize the x range e.g. to [-1, 1] :
by average and standard deviation:

## Slide 20
Program: lsq-polynomial.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-polynomial.py input_path norder
python lsq-polynomial.py random-poly.xlsx 2
python lsq-polynomial.py random-poly.xlsx 4

## Slide 21
Program: lsq-polynomial.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-polynomial.py input_path norder
python lsq-polynomial.py random-sin.xlsx 2
python lsq-polynomial.py random-sin.xlsx 4

## Slide 22
Program: numpy-polyfit.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python numpy-polyfit.py input_path norder
基本的に lsq-polynoimial.py と同じ。
numpy.polyfit() を使っているので、ＬＳＱ部分は以下のように簡単になる
# 入力データ x, y から norder次の多項式で回帰した係数を ci に受け取りる
ci = np.polyfit(x, y, norder)
# numpy.poly1d に 係数リスト ci と、計算する x のリストを渡して、 # フィッティングした y の値のリストを受け取る
ycal = np.poly1d(ci)(x)

## Slide 23
線形最小二乗法: 任意の関数
がどんなに複雑な関数でも、あるいは数値テーブルだったとしても、 f(x)は ai に関する線形関数
目的関数 S = を最小化
=0, 1, , p
※

## Slide 24
線形最小二乗法: 任意の関数
XA=Y を解く
A=X-1Y
複数の変数の関数 でもよい

## Slide 25
Program: lsq-general.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-general.py input_path nfunc
python lsq-general.py random-sin.xlsx 2
f(x) = 0.341 –0.173cos(2x)
python lsq-general.py random-sin.xlsx 5
f(x) = 0.152 – 0.00252 cos(2x) – 0.000347sin(2x) – 0.0177cos(x)
+ 0.997sin(x)

## Slide 26
最小二乗法から
機械学習 (線形回帰) へ
モデル:
: j番目のデータのk番目の記述子

## Slide 27
重回帰 (多変量解析): 複数変数の線形回帰
多変数解析 (複数の変数(記述子))
記述子 =
データ (
の成分を と書く
モデル:
目的関数 S = を最小化
=0, 1, , p
※

## Slide 28
重回帰 (多変量解析): 行列表示とベクトル表示
目的関数 S = を最小化
解法:
行列 (ベクトル) で表示: XA=Y ()) を解く
Y

## Slide 29
機械学習の入力データ: 重回帰 (線形)
一般的な最小二乗法の入力データ random-poly.xlsx
フィッティング関数 fi(x) = {1, x, x2, x3, ･･･} はプログラム中で計算する
機械学習の回帰の入力データ random-poly-ML.xlsx
フィッティング関数 fi(x) の値は記述子として
与える
LinearRegression() では定数部分は勝手に
計算して intercept として返すので、 定数以外の項を記述子として与える
（x^1, x^2, x^3)

## Slide 30
Program: lsq-polynomial-ML.py
Usage: python lsq-polynomial-ML.py input file
python lsq-polynomial-ML.py random-poly-ML-xy.xlsx
3次多項式で回帰
python lsq-polynomial-ML.py random-sin-ML-xy.xlsx
5次多項式で回帰

## Slide 31
機械学習: カーネル法
モデル (線形回帰):
目的関数 S = を最小化
解法: XA=Y ()) を解く
機械学習 (回帰、分類、クラスター分析・・・、要するに「距離」を最小化するアルゴリズム)
には頻繁に内積 (カーネル) が現れる
カーネル法:
(記述子のベクトルの内積) を 他の関数で置き換える
=> : カーネル関数 (正方行列)
=> を適当な非線形な関数で置き換えれば、 線形回帰で非線形問題を解ける

## Slide 32
カーネル ＝ 波動関数の基底関数
カーネル法:
(記述子のベクトルの内積) を “なんでもいいから適当な” 他の関数で置き換える
=> : カーネル関数 (正方行列)
思い出しましょう: 機械学習では、予測性能が確認されれば、中身がわからなくても、 どのようないいかげんな手順で得たモデルでも利用できる
他の例： 量子化学では分子や結晶の波動関数を展開する「基底関数」は何でもいい 原子の波動関数 平面波 球面波 ガウス基底 (GTO) => データの分布に対してもガウス基底を使ってもいいでしょう？ スレーター基底 (STO)

## Slide 33
線形最小二乗法 vs. カーネル法
任意関数の線形最小二乗法:
目的関数 S = を最小化
私たちが普段行う最小二乗法では、 には物理（科学）的意味がある
カーネル法:
を適当な関数 (カーネル関数) で置き換える
カーネル関数に物理(科学)的な意味はなくてもいい。
必要な条件: 対称性
正定値性 ) を解いて最小値が得られるための条件

## Slide 34
カーネル関数の例
ガウシアンカーネル:
多項式カーネル :
を定数 (ハイパーパラメータ) と書き換えるとわかりやすい
例えば:
“記述子空間”のデータ点 一つずつにガウス関数を置いた関数
カーネル回帰: 行列 に対して
をA の成分について最小化
=> を解けばよい は正定値行列なので と、カーネルの逆行列だけで解ける

## Slide 35
任意関数の線形最小二乗法 ～ カーネル回帰
任意関数 の線形最小二乗法はカーネル法と（ほぼ）同じ
モデル:
解法:
XA=Y を解く A=X-1Y
カーネル法: をハイパーパラメータ をいれて カーネル関数 で置き換える => を解く
つまり、カーネル回帰 = にある関係 (カーネルの対称性・正定値性) がある 任意関数の線形最小二乗法

## Slide 36
カーネル法: 行列表示
を解く
: j番目のデータのk番目の記述子
注意: 回帰するデータ数 n は関数の数 p に等しくなければいけない
変数の数 ＝ 方程式の数 => データ点の再現はできるが、それ以外の点の予測性が悪くなる

## Slide 37: すべてのデータ点を通る多項式の問題
・Rungeの現象
多項式の次数が大きくなると (特に三次以上)、 標本点以外で大きく振動することがある
f(x) = 1 / (1 + x2), x = [-2, 2]中の (n+1)点を通るように補間
n = 8
n = 2
計算値
n = 4
n = 6

## Slide 38
カーネル法: 1次元 y = f(x) への回帰
データ点 一つづつにカーネル関数を置き、データ点自身を を記述子とみなす (“記述子”ではなく、”基底関数を に置く” の方がわかりやすい)
ガウシアンカーネルの例:
を解く 。 () はハイパーパラメータ

## Slide 39
過剰適合: Program: Ridge-Gauusian.py
Usage: python KernelRidge-Gauusian.py infile nG wG lambda ex: python KernelRidge-Gauusian.py random-poly-Gauss .xlsx 11 0.1 0.0 random-poly-Gauss .xlsx (データ点数11) を読み込み、11個の幅0.1のガウス関数でフィッティング。L2正規化項は入れない (Ridge解析をしない)
データ点は完全に再現しているが、
他のxではまったくあっていない
過剰適合

## Slide 40
過剰適合: Program: Ridge-Gauusian.py
Usage: python KernelRidge-Gauusian.py infile nG wG lambda ex: python KernelRidge-Gauusian.py random-poly-Gauss .xlsx 11 0.3 0.0 random-poly-Gauss .xlsx (データ点数11) を読み込み、11個の幅0.3のガウス関数でフィッティング。L2正規化項は入れない (Ridge解析をしない)
データ点は完全に再現しているが、
変な領域がある。 そもそも、すべてのデータ点を通った曲線が望ましい解か？ 過剰適合？

## Slide 41
Ridge回帰
係数 に制約をつける。Ridge回帰では の絶対値が大きくならないように 目的関数にL2ノルムの二乗のペナルティ (正則化項) を加える
目的関数
XA=Y を解く

## Slide 42
リッジカーネル回帰
カーネル法の最小化問題: に対して
を最小化
=>を解けばよい
L2正規化項を加えて過学習を抑える: Ridge Kernel Regression
を最小化 (pは正規化係数が記述子の次元に依存しないように導入)
はp次元単位行列

## Slide 43
Program: Ridge-Gauusian.py
Usage: python KernelRidge-Gauusian.py infile nG wG lambda ex: python KernelRidge-Gauusian.py random-poly-Gauss .xlsx 11 0.5 0.2 random-poly-Gauss .xlsx (データ点数11) を読み込み、11個の幅0.5のガウス関数でフィッティング。L2正規化項の係数 0.2 を入れる (Ridge回帰)
データ点は再現しないが、ノイズを除いて回帰曲線を
引けてきている

## Slide 44
線形回帰 その他の話題
最尤推定法
正規化、正則化

## Slide 45
最小二乗法の統計学的基盤: 最尤推定法
尤度関数とは：
事象 が起こる確率を、既知のパラメータ の確率密度関数
などとする。 ( は 誤差。 は、 が確率変数でがパラメータであることを示す)
逆に がわかっているとし、パラメータ がどれだけ尤もらしいか (尤度) を表す 確率密度関数とみなし、上記の確率密度関数を変数 の関数として 尤度関数 と呼ぶ (がパラメータでが確率変数)。
最尤推定法
誤差 εi = f(xi, ai) – yi が分散 σi の正規分布に従うとする。 データ (xi, yi) に対するパラメータ (ai) の尤度関数は
尤度を最大化するパラメータを求めるのが「最尤推定法」。
: 最小二乗法に一致する

## Slide 46
正規化の必要性
多項式最小二乗法:
X行列の要素は 最小次数は 定数 n、最高次数は
・ データが |xi| >> 1 の場合、オーバーフロー、|xi| << 1 ではアンダーフロー
丸め誤差など、計算誤差が大きくなる
=> 入力データを 1 のオーダーの数値に変換する必要がある

## Slide 47
正規化の種類
よく使う最小二乗法: 正規化はしないことが多い
64bit CPUで誤差が問題になるケースは少ない ・ 高次の関数が必要な物理モデルは少ない (せいぜい6次)
・ それほど高次の多項式を使うと、過適合の問題がでる
機械学習: 正規化あるいは標準化はほぼ必須
比較しようのない記述子 (猫の体重、身長、年齢など) から、 単位依存性が無いように目的関数を作る必要がある
正規化 (normalization): : データを 0 ~ 1の間に変換 ほかの範囲に変換してもいいが、計算誤差を減らすには 1のオーダーの範囲が望ましい
正規化: : データを –1 ~ 1の間に変換 標準化 (standardization): : 平均と標準偏差で変換
アルゴリズムによっては、 平均 0、標準偏差 1 を前提としている場合がある
標準化は必須

## Slide 48
scikit-learn: 回帰の手順
lsq-polynomial-ML.py：
#Import from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression # 方法 (アルゴリズム) をimport
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score # 評価関数をimport
#データ読み込み
df = pd.read_excel(infile, engine = 'openpyxl‘)
x = df[labels[2:]]
y = df[labels[1]] #記述子の標準化
scaler = StandardScaler()
scaler.fit(x)
x_scaled = scaler.transform(x)
#フィッティング
model = LinearRegression() # 方法 (アルゴリズム) を選択
model.fit(x_scaled, y)
#フィッティング結果から計算
y_cal = model.predict(x_scaled)
#評価
mae = mean_absolute_error(y, y_cal)
mse = mean_squared_error(y, y_cal)
rmse = sqrt(mse)
#パラメータ
print(f“ intercept: {model.intercept_}”) # 定数項。決定木、NNなどには無い
for iv in range(len(x_labels)):
print(f“ {x_labels[iv]:>10}: {model.coef_[iv]:12.4g}”) # 多項式回帰などの場合、記述子の係数。
# 決定木、NNなどには無い

## Slide 49
scikit-learn: 回帰
線形回帰系:
多重線形回帰
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()
Ridge回帰
from sklearn.linear_model import Ridge model = Ridge(alpha = 0.05)
LASSO回帰
from sklearn.linear_model import Lasso
model = Lasso(alpha = 0.05)
Elastic Net回帰
from sklearn.linear_model import ElasticNet
model = ElasticNet(alpha = 0.05)
カーネル回帰系:
Kernal Ridge回帰
from sklearn.kernel_ridge import KernelRidge
model = KernelRidge(alpha = 1.0, kernel = 'rbf’)
ニューラルネットワーク系:
多層パーセプトロン (多層ニューラルネットワーク)
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
model = MLPClassifier(max_iter = 1000, hidden_layer_sizes = (10,), activation = 'logistic', solver = 'sgd’, learning_rate_init = 0.01)

## Slide 50
scikit-learn: 回帰
分類器系:
Random Forest回帰
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
model = RandomForestRegressor()
勾配ブースティング木 回帰
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
model = GradientBoostingRegressor()
サポートベクターマシーン 回帰
from sklearn.svm import SVR
model = SVR(kernel='linear', C=1, epsilon=0.1, gamma='auto’)

## Slide 51
回帰と機械学習
機械学習: 記述子、データが非常に多い
・ 過剰適合の危険性が高い
・ ブラックボックスでも、予測性能が高ければよい
過剰適合していないか、予測性能はあるかを検証 (Validation)
既知データを 学習データ (training) と 検証データ (test) に分ける
学習データでモデルを作る
学習データと検証データの予測値 (prediction) と入力値から、 評価を行う
評価は MAE (Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error), R2 (決定係数) などで行う。 小さいほどいい 小さいほどいい 小さいほどいい 1に近いほどいい